## Slide 1
NCFD System
2026 年 7 月至今進度報告
非接觸式無人機駕駛員疲勞監測系統
期間：2026-07-02 – 2026-09-06 ｜ 截至 Git 最新提交

## Slide 2
一、整體成果
從可運作原型，推進到可量測、可回歸、可封裝、跨平台的桌面系統
演算法
疲勞融合 AUC 0.53 → 0.75 留出集 0.69
生理訊號
BLE 心跳帶真值 rPPG 校準與離線 A/B 155 個實錄視窗
產品工程
Flutter + Tauri 桌面化 Python headless engine Windows / macOS
核心原則：先量測再修改；數值路徑保持可回歸，UI、部署與平台差異集中管理。

## Slide 3
二、7 月：疲勞判定資料驅動校準
先拆解訊號，再調整門檻與融合權重
Chart: 
| 改前 | 改後 | 留出集
AUC | 0.53 | 0.75 | 0.69
診斷
PERCLOS 原始 AUC 0.79，但門檻 0.10/0.25 高於實際 0.005–0.067，訊號被壓成 0。
修法
降低 PERCLOS 工作門檻、提高 PERCLOS 權重、降低反訊號通道權重，分離 composite 飽和點與狀態門檻。
限制
校準與留出各 n=6/label，bootstrap CI 寬；方向性證據成立，尚非統計顯著定論。

## Slide 4
三、個人化與即時誤判修復
讓系統適應使用者，而非要求所有人符合同一組絕對門檻
個人清醒基線
P0–P5 • PERCLOS / gaze • 眉距 / blink-temporal • 哈欠 MAR • manual > auto > fallback • 跨 session 保存
持續閉眼強通道
新增 eye_closure_sec 1 秒後開始累積 8 秒飽和 閉眼 3 秒 → 中度 閉眼 10 秒 → 高度 眨眼時逐位元回退
下視 gate
gaze_y + EAR + iris + gate 0.3 秒進入/退出去抖 下視時暫停衍生閉眼累積 深閉眼低於 floor 仍恢復 438 tests / golden 零漂移

## Slide 5
四、BLE 心跳帶與 rPPG 真值校準
心跳帶是老師：校準 rPPG，不直接取代疲勞判定
影像 RGB / ROI → rPPG 原始 BPM ↔ BLE belt BPM → offset 校準版本
擷取
bleak + 背景 asyncio Heart Rate Service 0x180D 0x2A37 notify BPM/RR stale / contact 檢查
校準
45 秒中位殘差 低增益 EMA α=0.08 只比對 raw BPM 避免自我回饋
護欄
A/B evaluator 連續 N 次更好才採用 變差 rollback 正式 ROI tuning 預設 OFF
實錄結論：穩態 MAE 2.73 BPM；整體 10.09 BPM 的 79% 來自半頻/諧波錯峰，ROI 權重不是主要槓桿。

## Slide 6
五、回放、回歸與證據鏈
把「變準」與「沒有意外漂移」分開量
通用影片回放
任意影片輸入 deterministic timestamp 重用正式 fatigue / rPPG / fusion UTA-RLDD 只作 preset
準確度量測
utarldd_accuracy 單調性 / Spearman Drowsy vs Alert AUC bootstrap 95% CI 留出 subject 驗證
回歸保護
utarldd_golden 固定 subject/label/frame 容差比對數值漂移 預期變更需聲明與重建

## Slide 7
六、GUI 與桌面架構轉型
Flutter 負責呈現，Python engine 負責領域邏輯
Flutter Web → Tauri v2 WebView → Python Engine
Flutter
dashboard / 設定 / 回放 Overlay 顯示與互動 四頁導航、心跳帶專頁
Tauri
原生視窗與 Overlay shell action / IPC shutdown / 平台能力
Python engine
相機、MediaPipe、rPPG 疲勞、錄影、BLE、校準 EngineRuntime ownership
移除隱藏 QMainWindow、假控件與舊 Qt visual modules；生命週期可重入、失敗可重試，數值輸出保持不變。

## Slide 8
七、封裝、跨平台與效能驗證
完成 Windows / macOS 桌面交付所需的啟動、相機與關閉流程
封裝與測試
Python 757 passed, 2 skipped Flutter 28 tests / analyze Rust 8 tests PyInstaller / Tauri / NSIS installed smoke 全通過
效能與生命週期
RSS 約 270.0 → 256.3 MiB 後續約 253–257 MiB state.get p50 約 20 ms shutdown 最多等 6 秒 逾時才 process-tree kill
相機與 macOS
AVFoundation 優先 Windows DSHOW → MSMF → ANY 正式桌面固定 30 FPS macOS 實測約 29.9 FPS MediaPipe 固定 0.10.35

## Slide 9
八、精準度現況：已證明與尚未證明
測試通過不等於臨床級準確率
目前已有證據
✓ 融合 AUC 0.53 → 0.75，留出 0.69 ✓ PERCLOS 是目前最強行為訊號 ✓ 純閉眼 / 下視是針對實機情境的修復 ✓ rPPG 穩態誤差約 2.73 BPM ✓ 回歸、生命週期與封裝可重現
仍缺少的證據
! 真人無人機場景逐幀標註 ! 跨個體、相機、光線、姿態 ! ECG/醫療胸帶對照 ! PERCLOS P80 幅度式驗證 ! rPPG 半頻/諧波錯峰修復 ! 全量樣本與統計顯著性

## Slide 10
九、後續延伸路線
先補資料與證據，再進入高風險數值改動
短期：資料
真人清醒/疲勞/下視/閉眼 不同光線、姿態、硬體 同步影像、metrics、標註 profile 注入與 subject-disjoint 評估
中期：離線 A/B
rPPG 峰選：生理合理性 + 時序連續性 + SQI gate KPI：錯峰 34/155 是否下降 穩態 MAE 不退化才考慮 live
長期：研究化
可解釋 baseline 與 ML 比較 跨平台耗電/延遲品質門檻 資料同意、匿名化、版本化 建立可稽核研究資料流程

## Slide 11
十、參考文獻與查證方式
文獻提供方法與定義；門檻、權重與線上校準是工程決定，需以資料驗證
• MediaPipe Face Landmarker 官方指南；Lugaresi et al. (2019)
• Soukupová & Čech (2016) EAR；Dinges & Grace / NHTSA PERCLOS
• Ghoddoosian et al. (2019) UTA-RLDD
• Wang et al. (2017) POS rPPG；de Haan & Jeanne (2013) CHROM
• Welch (1967) PSD；ESC/NASPE (1996) HRV standards
• Bluetooth SIG Heart Rate Service；OpenCV / AVFoundation / Media Foundation 文件
• Hanley & McNeil (1982) AUC；Efron (1979) bootstrap
完整連結與採用內容：docs/2026-09-progress-report.md 第五節

## Slide 12
結語
目前最重要的下一步，是把工程可驗證性延伸成場景可證明性
系統骨架已完成，數值改善已有方向性證據。
下一階段以跨個體、跨場景、同步真值與人工標註為核心，透過離線 A/B、subject-disjoint 評估與完整不確定度報告，決定哪些數值改動值得進入即時產品。
NCFD System ｜ 2026-09